ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ζητά προσφορές για την απευθείας ανάθεση της μελέτης : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση όλων των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αγωγών του δικτύου (από αμίαντο, σιδηροσωλήνες, κλπ), που αφορούν όλο τον κεντρικό τομέα του οικισμού με αγωγούς από HDPE, τον επανασχεδιασμό του δικτύου με σκοπό την ενίσχυση των κεντρικών αγωγών διανομής του νερού, την δημιουργία ζωνών πίεσης εφόσον απαιτηθεί, την αντικατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων (παροχές), και την εγκατάσταση νέων υδραυλικών εξαρτημάτων (βάνες, εκκενωτές, πυρ. κρουνοί, μειωτές πίεσης, κλπ). Ακόμα θα γίνει συνολικός υδραυλικός έλεγχος του δικτύου με κατάλληλο υδραυλικό μοντέλλο για τον έλεγχο της υδραυλικής επάρκειας των υφιστάμενων αγωγών, την εκλογή των διατομών στους νέους αγωγούς, τον έλεγχο των πιέσεων στους κόμβους και την πιθανή δημιουργία ζωνών πίεσης και τέλος τον έλεγχο επάρκειας των δεξαμενών και πηγών υδροληψίας. Ο σχεδιασμός θα γίνει θα τις μελλοντικές ανάγκες της 40-ετίας.

Η προτεινόμενη μελέτη αποσκοπεί στον συνολικό εκσυγχρονισμό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και στην υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης προς τα ΠΕΠ για το έργο. Εννοείται ότι υφιστάμενοι αγωγοί νεότερης κατασκευής (πχ. από PVC) θα παραμείνουν και θα ενσωματωθούν στο νέο δίκτυο.

## Αναλυτικό Περιεχόμενο των μελετών

- Εισηγητική έκθεση με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στοιχεία σχεδιασμού, παροχές (σημερινές, 20-ετία, 40-ετία, εποχιακές διακυμάνσεις), εξυπηρετούμενη έκταση, κλπ, τη γενική διάταξη του υφιστάμενου δικτύου και προτεινόμενων νέων αγωγών, έλεγχος επάρκειας δεξαμενών-πηγών υδροληψίας.

- Τοπογραφικά Υπόβαθρα

Θα χρησιμοποιηθούν το ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών 1:1000 και υπάρχοντα τοπογραφικά υπόβαθρα με υψομετρικά στοιχεία.  Δεν περιλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες.

3. Αποτύπωση υφιστάμενων δικτύων. Θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα στοιχεία του παλαιού δικτύου Τιθορέας και υπάρχουσα πρόσφατη αποτύπωση με περαιτέρω επί τόπου ενημέρωση των στοιχείων σε συνεργασία με τεχνικούς του δήμου.

Οριστική μελέτη του έργου, βάσει του 696/74 που θα περιλαμβάνει :

  - Τεύχος τεχνικής έκθεσης με τα δεδομένα σχεδιασμού, περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του επανασχεδιασμού του δικτύου και των νέων έργων,  έλεγχο επάρκειας δεξαμενών-πηγών υδροληψίας.

  - Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών (με υδραυλική επίλυση του συνολικού δικτύου (υφιστάμενου και νέου) με υδραυλικό μοντέλο για επιλογή διατομών και έλεγχο υδραυλικών παραμέτρων (πιέσεις κόμβων, ταχύτητες ροής, παροχές, ζώνες πίεσης, κλπ) υπό διαφορετικές υδραυλικές συνθήκες (μελλοντική αιχμή, μέση παροχή, σενάριο πυρόσβεσης, κλπ).

  - Τεύχος αναλυτικών προμετρήσεων νέων έργων (αγωγοί, υδραυλικά εξαρτήματα, χωματουργικά, αποκαταστάσεις, ειδικά τεμάχια)

  - Προυπολογισμός έργων

  - Σχέδιο ασφάλειας-υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας (Φ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΑ

- Οριζοντιογραφία έργων σε κλίμακα 1:1000-1:2000

- Οριζοντιογραφία υδραυλικής επίλυσης του δικτύου

- Σχέδια λεπτομερειών φρεατίων υδραυλικών εξαρτημάτων, τυπικών διατομών αγωγών, και λοιπών τεχνικών έργων σε κλίμακα 1:20 – 1:50.

- Κομβολόγιο τυπικών κόμβων δικτύου

4. Τεύχη Δημοπράτησης που περιλαμβάνουν :

4.1  Διακήρυξη και περίληψη

  - Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

  - Τεχνική Περιγραφή

  - Τεχνικές προδιαγραφές έργων

  - Τιμολόγιο Μελέτης

  - Προϋπολογισμός Μελέτης

  - Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Για τη σύναψη της συμβάσεως θα χρησιμοποιηθεί πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικών μελετών).

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα Ελάτειας έως την Τρίτη 17/07/2012 και ώρα 12:00 μ.μ. στην κ. Άννα Νικολάου και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εισφορών, κρατήσεων και Φ.Π.Α.